## Slide 1: Tema 3: Mätning av temperatur, tryck och flöde, respiration och ämnesomsättning
Föreläsare: Petter Holmlund & Sara Qvarlander

## Slide 2: Tema 3
Moment 1:
Mätteknik
Temperaturmätningar
Moment 2:
Tryckmätningar
Blodflödesmätningar
Moment 3:
Respiration
Moment 4:
Ämnesomsättningen

## Slide 3: Mätteknik: Noggrannhet
Vid mätningar av en fysikalisk storhet så vill vi:
  Att mätvärdet ska vara så nära sanningen som möjligt (avvikelsen nära noll).
  Att upprepade mätningar ger så lika svar som möjligt (låg spridning) om det sanna värdet är detsamma. Detta brukar kallas för precision.
  Noggrannheten påverkas av båda faktorerna

## Slide 4: Mätteknik: Noggrannhet
Piltavla
Medelvärde: -0.07
Standardavvikelse (SD): 0.27
Hur nära mitten är vi?
Vilken spridning har vi?

## Slide 5: Två typer av fel
Systematiskt fel (bias)
Ger konstant en avvikelse
Om felet upptäcks kan man oftast korrigera resultaten genom omkalibrering av utrustningen eller justera datat i efterhand
Kan vara svåra att upptäcka
Medelvärde: 2.73
SD: 0.15

## Slide 6: Två typer av fel
Slumpmässigt fel
Systematiskt fel (bias)
Medel: 2.73
SD: 0.15
Medel: -0.84
SD: 1.76

## Slide 7: Två typer av fel
Slumpmässigt fel
Går ej att korrigera i efterhand
Kan förbättras genom att mäta flera ggr (medelvärdesbilda bort avvikelserna)
  Kan vara svårt om mätningen tar lång tid eller om det sanna värdet ändras snabbt
Oönskad fysiologisk variation i det sanna värdet som bidrar till låg precision
Medel: -0.84
SD: 1.76
Medel: 0.02
SD: 1.78

## Slide 8: Orsaker till fel/variation
Onoggrannhet i själva sensorn
Onoggranhet som uppstår pga mätsituationen
  Handhavandefel, som att inkorrekt placering av en sensor eller inkorrekt kalibrering
Variation i den fysiologiska storhet vi vill mäta
  Variation i det sanna värdet som bidrar till låg precision

## Slide 9: Presentation av Noggrannhet
  Det man vanligtvis presenterar är ju mätosäkerhet eller ”onoggrannhet”
  Presenteras som ett värde och under vilka förutsättningar det gäller,
    t.ex. C inom spannet 35-45.
  Mätosäkerheten kan påverka hur många decimaler man bör använda sig av när man presenterar mätvärden
    om osäkerheten är C så bör det presenterade värdet inte ha fler än en decimal

## Slide 10: Temperaturmätningar
Kroppstemperatur

## Slide 11: Kroppstemperatur
Kan mätas vid flera olika anatomiska områden
  (Mun)
  Rektum
  Öra (trumhinnan)
  Lungartär eller matstrupen
Olika sensortekniker
  Glas-termometer
  Digitala, baserade på termoelement eller termistorer
  IR-sensorteknik

## Slide 12: Vad är viktigast?
Gold standard
  Rektum har länge använts i Sverige
  Nära Hypotalamus?
Tid?
  Hur bråttom är det att få ett mätvärde?
Trend eller absolutvärde viktigt?
  För trender/förändringar måste precisionen vara tillräckligt hög
  För absolutvärden bör vi ej heller ha något systematiskt fel

## Slide 13: Vad är viktigast?
Hanterbarhet
  Mätningen får inte vara för krånglig att utföra
Risk vs. Noggrannhet och nytta
  Invasiva vs. Beröringsfria mätningar
  Hur stort får felet vara?
  Risk-benefit ratio (nytta-risk-förhållandet)
Eftersom olika mätställen ger olika värden så kan man också helt enkelt använda olika gränser, för t.ex. feber, för de olika metoderna

## Slide 14: Tillämpningar
Diagnos
  Hyper- och hypotermi, blodförgiftning
Styrning av behandlingar
  E.g. svar på antibiotikabehandling
Lokala temperaturmätningar vid operation
  Temperaturen kan påverka risken för infektion, koaguleringsförmåga etc.

## Slide 15: Tillämpningar
Mappning av kroppens yt-temperatur
  Identifiera lokala infektioner eller inflammationer genom IR-mätningar
Identifiera individer med feber i folkmassor
  Skyddsarbete under Pandemi/Epidemi
Termoreglerad perifer vasokonstriktion

## Slide 16: Tillämpningar
Beräkningar
  Temperaturen påverkar variabler som vätskors densitet och viskositet.

## Slide 17
Slut